中建深圳装饰有限公司

材料/设备投标邀请书

您好 :

因我公司 光明科学城启动区幕墙项目 需要采购 蜂窝铝板 一批。经研究决定采取招标方式选择供应商。特邀请贵单位参与投标,若有意,请贵单位在接此函后根据《招标文件》的要求进行准备编制投标书，在规定的时间内送达我公司指定地点。

1、标书发放地址:

深圳市罗湖区罗芳路口中饰大厦二楼

2、标书发放时间:

2020年09月 07日    星期一

3、标书回标时间:

2020年09月 11日     星期五

4、回标地址：

正本：深圳市罗湖区罗芳路口中饰大厦二楼   18681579162祝自培

5、联系人：

回 标 联 系 人：

招 标 人： 祝自培 18681579162

采 购 员： 祝自培18681579162

（招标过程中，供应商发生任何质疑问题，在标书发放后的第三日截止，以招标质疑的形式，用word文件（xxx项目xx材料招标质疑—xxx（供应商简写））发送至招标人，在回标日期前两天通过邮箱统一回复。）

招标人： 中建深圳装饰有限公司

日期： 2020年09月07日

中建深圳装饰有限公司

采

购

招

标

文

件

招标材料：蜂窝铝板

项目名称：光明科学城启动区幕墙项目

2020年09月07日

材料采购招标文件

我公司因 光明科学城启动区幕墙项目  施工需要，现欲订购 蜂窝铝板 一批。为了保证工程施工的顺利进行，确保该材料质量优良、价格合理、供货及时，经研究决定采取邀请招标方式选择合格的分供方。

一  概述

1.1   工程名称：  光明科学城启动区幕墙项目

1.2   工程地点：  广东省深圳市光明区永创路与羌下一路交叉口

1.3   招标单位：中建深圳装饰有限公司以下统称为：招标人

1.4   投 标 人：参加的投标单位 以下统称为：投标人

1.5   招标内容：蜂窝铝板材料

2.1  招标文件构成

2.1.1投标承诺书（附件一）

2.1.2投标报价表（附件二）

2.2   对招标文件的响应

2.2.1投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按照招标文件要求编写投标文件。

2.2.2以下情况视为无响应，或弃标：

①在截止日期前未回标，但没有提前联系回标联系人的；

②投标文件未按照投标人要求编写，无资质标的；

③标书未进行装订、密封，资料十分杂乱的；

2.3    招标文件的澄清

任何要求对招标文件有疑问需进行澄清的投标人，必须于  2020年09月09 日        之前将需答疑问题以邮件、传真、电话等形式联系招标人。

2.4   招标文件的修改

2.4.1在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标单位可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

附件一：

承  诺  书

应中建深圳装饰有限公司的邀请，我公司愿意参加 光明科学城启动区幕墙项目 的投标，经考察和研究招标文件，我司郑重承诺：

1、我公司愿意按我方所报的单价来承担《招标文件》中供应商的全部义务。

2、我公司将严格按照《招标文件》中所报的单价及时供应该工程的蜂窝铝板 材料。如由我公司的原因所造成材料供应中断及无法向贵公司供应材料的，同意赔偿给贵公司由于我公司的原因所造成的一切损失。

3、我公司充分理解招标文件、中标通知书、投标文件将成为约束贵、我双方的合同组成部分。

4、我公司保证此次报的单价为合理最低价。

5、我公司充分理解此次投标的报价仅作为中标参考条件之一，并非合同成交供应价。

6、本承诺书可以自制，但必须遵循以上的意思。

7、其它承诺：

联系人：

联系电话：

法定代表人：

委托代理人：

投标单位（盖章）

年   月  日

投 标 报 价 表

中建深圳装饰有限公司：

应贵公司邀请参加光明科学城启动区幕墙项目 的 蜂窝铝板 材料采购供货招投标，现报价如下：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | 材料不含税单价 | 材料含税单价 | 税率 | 含税合价 | 氟碳油漆品牌要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20mm厚蜂窝铝板（白色） | 3003H18 | ㎡ | 7933.9 |  |  |  |  | PPG、阿克苏、威士伯，胶水需采用德国“汉高”或与其同档次的产品 |
| 2 | 20mm厚蜂窝铝板（白色）（弧形） | 3003H18 | ㎡ | 461.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20mm厚蜂窝铝板（亮银色） | 3003H18 | ㎡ | 1874.5 |  |  |  |  |  |
| 4 | 20mm厚蜂窝铝板（亮银色）（弧形） | 3003H18 | ㎡ | 77.8 |  |  |  |  |  |
| 不含税总价： |  |
| 含税总价： |  |
| 技术要求 | 蜂窝铝板宜采用3003H18。铝合金面板的平均厚度（不包括涂层厚度）不小于 1.0mm，最小厚度处不小于 0.9mm；铝合金背板的平均厚度（不包括涂层厚度）不小于 0.7mm，最小厚处度不小于 0.6mm。 铝合金板材与夹芯层的滚筒剥离强度平均值不小于 50N·mm/mm ，单个测试值不小于 40N·mm/ mm。平拉强度平均值不小于 0.8 N/mm2，单个测试值不小于 0.6 N/mm2。 铝蜂窝芯孔径宜不大于 10mm。孔径 6mm～10mm 时壁厚宜不小于 0.07mm，孔径小于 6mm 时壁厚宜不小于 0.05mm。 板面涂层外表面采用氟碳树脂。氟碳树脂应选用Hylar5000或kynar500。辊涂涂层平均厚度不小于 32μm，局部最小厚度不小于30μm；漆膜性能应能满足AMMA2605标准，所选用的油漆配置，厂家应做过至少10年自然暴晒试验。喷涂厂家与油漆厂家应共同提供20年（室外）的工程质保。背面铝合板涂层如采用聚酯漆辊涂，平均厚度不小于16 |
| 铝材要求 | 需采用“西南”铝或与其同档次的产品， |
| 付款方式： |
| 供货期： |
| 说明：1、投标方投标报价均为不含税单价，含税合价=不含税价*（1+ （税率））、（增值税专用发票）、含货到工地运费等固定综合单价； |

报价单位： （盖章）

代 理 人：

联系电话：

年   月   日